Информация о состоянии окружающей среды  на территории Ненецкого автономного округа в 2013 г.

1. Атмосферный воздух

На территории Ненецкого АО мониторинговых точек по контролю качества атмосферного воздуха нет.  Предприятия по добычи нефти и газа расположены в 300-100 км от населенных пунктов.

В г. Нарьян-Маре предприятий I и II классов опасности нет.

Все предприятия по производству пищевых продуктов малой производительности, максимальная санитарно-защитная зона у ОАО «Мясопродукты»  без предубойного содержания скота – 300 м.

В г. Нарьян-Маре, п. Искателей и п. Красное все тепловые котельные и Нарьян-Марская электростанция работают на газовом топливе.

Территория Ненецкого АО не относится к территориям «Риска» по высоким уровням загрязнения атмосферного воздуха

По данным объединенной гидрометеорологической станции Нарьян-Мар  (подразделение ГУ «Архангельский ЦГСМ») уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе не превышает максимальные и среднесуточные предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Таблица 1 Выбросы от стационарных источников за 2013год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего за 2013 год | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. тонн | 72, 689 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Твердых веществ | тыс. тонн | 3,784 | 0 | 0 |
| Жидких и газообразных веществ | тыс. тонн | 68,905 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |
| диоксид серы | тыс. тонн | 11,568 | 0 | 0 |
| оксид углерода | тыс. тонн | 35,841 | 0 | 0 |
| оксид азота | тыс. тонн | 6,046 | 0 | 0 |
| углеводороды, включая летучие органические соединения (ЛОС) | тыс. тонн | 6,01 | 0 | 0 |
| прочие газообразные и жидкие | тыс. тонн | 9,44 | 0 | 0 |

Источниками загрязнения атмосферы являются глобальные дальние и местные источники, как стационарные, так и передвижные.

Особенностями циркуляции атмосферы в Северном полушарии  является то, что зимой доминируют воздушные массы из Восточной и Центральной Европы, а так же воздушные массы из центральной части России. Летом доминирует Северный атмосферный перенос.

Проблемой загрязнения Арктики, в  т.ч. Российской Арктики занимаются международные организации, такие как АМАП и МОКН. Их исследовательскими проектами доказывается годовое выпадение ртути из атмосферы в прибрежных районах в мае-июне за счет интенсивной солнечной радиации и окисления ртути атмосферным озоном.

Основными местными источниками загрязнения атмосферы являются объекты нефтегазодобычи и разведки, тепло – электроэнергетики, пищевой промышленности, строительной промышленности, транспорта, факельные системы и дизельные станции в селе и на месторождениях. Около 64% населения округа проживает в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, где котельные и электростанция работают на газовом топливе.

Постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в НАО нет. Лабораторная база и нехватка специалистов в санитарно -гигиенической лаборатории не позволяют вести мониторинг за выбросами ЗВ в атмосферу.

Для проведения экспертной оценки проектной документации по нормативам ПДВ в 2013 г проведено 62 санитарно – эпидемиологических экспертиз (2011 г. – 95, в 2012 г. -82). Все проекты нормативов ПДВ были согласованы.

В период с 2005 г. в НАО значительно увеличился парк частного автотранспорта, сегодня на каждого жителя округа приходится 1 автомобиль.

Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха за период 2006-2013гг.:

- Закончен II этап модернизации ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» мощностью 33 МВт. Пущены в эксплуатацию три блока газовых турбин ГТЭС-18 (ГТА-6РН-3 ед.) мощностью 18 МВт, вместо 6-ти устаревших дизель-генераторов и 2 блока ГТЭС-12. Предприятием разработан проект ориентировочной СЗЗ, который прошел санитарно-эпидемиологическую экспертизу, натурные измерения в 2012 г.

- В НАО около 90% факелов низкого и высокого давления  на нефтяных месторождениях оборудованы запальниками, в которых горит очищенный попутный нефтяной газ

- Значительно уменьшены выбросы ЗВ на Южно-Хыльчуюском нефтегазоконденсатном месторождении за счет пуска в эксплуатацию энергоцентра (уникальный комплекс по очистке нефти от сероводорода и аминовой очистки попутного газа) мощностью 125 МВт и работающего на очищенном попутном газе. Энергоцентр построен по канадской технологии, позволяющей значительно уменьшить негативное влияние на окружающую среду по шуму и выбросам ЗВ.

- На Харьягинском месторождении Компанией «Тоталь Разведка Разработка России» продолжаются работы по 3-й очереди проекта, которые предусматривают модернизацию ЦПС, обессеривание попутного газа (удаление сероводорода для снижения выбросов диоксида серы), отказ от факельного сжигания газа.

- На  Перевозном месторождении продолжается реализация программы по переводу дизельных электростанций на 2-х топливный режим (смесь газодизельное топливо).

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» прекращено сжигание попутного газа на Тэдинском ЦПС в связи с вводом в эксплуатацию энергоцентра работающего на попутном газе.

2. Поверхностные и подземные воды2

  - Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

В пределах округа протекает около 2000 водотоков различной протяженности, насчитывается более 1500 озер. Территория характеризуется значительной заболоченностью.

К особенностям региона, определяющим достаточно сложное положение с водоснабжением населения качественной питьевой водой, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетне мёрзлых пород, значительная заболоченность территории, влияние моря в прибрежных районах.

  - Ресурсы и качество поверхностных водных объектов

На территории округа протекает 1854 реки общей протяженностью 47144 км. Наиболее крупными являются:

- Печора – протяженностью 1809 км, площадь водосбора – 322 тыс. км2;

- Черная – 308 км, площадь водосбора – 7290 км2;

- Шапкина – 499 км, площадь водосбора – 6570 км2;

- Сула – 353 км, площадь водосбора – 10400 км2;

- Ома – 268 км, площадь водосбора – 5050 км2.

Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. Реки, имеющие водосбор менее 50 км2, обычно к середине зимы истощаются и промерзают. Реки с площадью водосбора от 50 до 150 км2 являются частично промерзающими.

Особенностями поверхностных водоемов является высокое  содержание соединений железа и органических веществ, что позволяет использовать воду большинства из них в качестве питьевой только после предварительной подготовки.

Река Печора в районе города Нарьян-Мара является многоводной артерией: средний расход воды 4100 м3/с. Однако, воды реки и ее проток служат не только источниками технического водоснабжения промышленных предприятий, но и основным водоприемником сточных вод города, что приводит к ограничению ее использования даже в производственных целях.

___________________________

2 – данные предоставлены Двинско-Печорским бассейновым водным управлением

Использование поверхностных вод, в том числе Печоры, для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребует строительства  дорогостоящих сооружений по полному комплексу очистки воды. В настоящее же время ряд населенных пунктов имеют единственный источник воды для всех видов использования – река Печора.

Кроме рек поверхностные водные объекты представлены огромным количеством озер, болот и ручьев. Озера можно разделить на три типа:

- озера ледникового типа, отличающиеся сравнительно большой глубиной;

- термокарстовые, преимущественно мелководные озера;

- озера, сформированные при изменении геоморфологии речных пойм.

Основным источником питания водотоков являются талые воды, более половины годового стока водотоки сбрасывают весной в период половодья. Большая роль в питании принадлежит атмосферным осадкам. Регулятором питания водотоков служат воды многочисленных болот, а также подземные воды.

  - Ресурсы и качество подземных вод

Ведение государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории Ненецкого автономного округа в 2012 году осуществлялось Коми территориальным центром ГМСН в составе ЗАО «Горно-геологическая компания «МИРЕКО».

На территории Ненецкого автономного округа подземные воды используются для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения округа, а также колоссальные их объемы, вовлекаются в технологический процесс добычи углеводородного сырья.

Водообеспеченность пресными подземными водами г. Нарьян-Мара осуществляется за счет современного аллювиального  водоносного горизонта, развитого в пределах сквозного пойменно-руслового талика р. Печоры. Водообильность аллювиальных отложений относительно высокая и  характеризуются дебитами скважин до 5-10 л/с, водопроводимость составляет 337-439 м2/сут. На четвертичный комплекс разведаны Нарьян-Марское месторождение подземных пресных вод и месторождение «Захребетная Курья».

Государственная (федеральная) наблюдательная сеть за подземными водами на территории НАО отсутствует. В отчетном периоде мониторинг подземных вод осуществлялся в Печорском АБ (Большеземельском АБ 3 порядка) по 19 ПН объектной наблюдательной сети. Наблюдения ведутся на участках водозаборов, в основном, за качеством подземных вод с периодичностью раз в квартал.

На территории Ненецкого АО оценены только прогнозные ресурсы пресных подземных вод, общая их величина - 4,58 млн. м3/сут. Модуль прогнозных ресурсов пресных подземных вод — 25,9 тыс.м3/сут. Территория НАО, несмотря на то, что большая ее часть находится в области многолетнемерзлых пород, в целом, относится к обеспеченной прогнозными ресурсами подземных вод питьевого качества. Это связано с крайне низкой водопотребностью округа и развитием на западе и востоке водообильных комплексов Тимано- и Печоро-Предуральского прогиба. Прогнозные ресурсы минеральных и технических подземных вод, приуроченных к отложениям мезозойского возраста, на территории НАО не оценивались. Однако учитывая специфику Ненецкого автономного округа, на территории которого осуществляется, в основном, добыча технических подземных вод, направляемых на заводнение с целью поддержания пластового давления продуктивных пластов, необходима оценка ресурсного потенциала технических подземных вод, и в первую очередь, триасово-юрского водоносного комплекса Печорского АБ.

На 1 января 2013 г. на территории НАО разведано 45 месторождений (участков) подземных вод; эксплуатационные запасы питьевых и технических подземных вод по НАО составляют 212,744 тыс. м3/сут.

Учет объемов добычи подземных вод ведется по 33-м водозаборам (19 водозаборов - на участках с разведанными запасами), извлечения пластовых вод попутно с нефтью- по 35 объектам извлечения. В настоящее время в Коми ТЦ поступила информация по 26 водозаборам и по 19 объектам извлечения. По поступившим данным объемы  добычи- 14,9021  тыс. м3/сут , в т. ч. на хозяйственно- питьевые нужды- 4,9133 тыс. м3/сут (из них 0,156 тыс. м3/сут- после обессоливания); производственно-технические- 2,2838 тыс. м3/сут и на водоснабжение систем поддержания пластового давления- 7,358  тыс. м3/сут; в сравнение, в 2011 году по 32 водозаборам было добыто 30,20923 тыс. м3/сут.  В учет пока не включены объемы добычи по 7 водозаборам, на одном из них- Южнохыльчуюском- НМ водоотбор, по данным предшествующих лет составлял более половины всей добычи подземных вод по территории НАО (в 2011 году — 15,462 тыс. м3/сут).

По поступившим в КТЦ ГМСН данным на 19 объектах извлечения в отчетном году попутно с нефтью извлечено пластовой воды 39,87 тыс. м3/сут. (в 2011 году по 30 объектам извлечено было- 72,120 тыс. м3/сут.)

Суммарный объем подземных вод, добытых на водозаборах и извлеченных попутно с нефтью, на момент составления Ответа на Запрос, составляет 54,7721  тыс. м3/сут (в 2011 году- 102,32923 тыс. м3/сут).

На действующих водозаборах существенных изменений качества подземных вод по наблюдаемым компонентам за отчетный год не произошло: по большей части водозаборов, как и в 2011 году, отмечались повышенные содержания железа, мутности, цветности и окисляемости, обусловленные природным несоответствием качества подземных вод нормативным требованиям; интенсивность загрязнения - на уровне прошлого года. Следует отметить, что контроль качества подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, практически всеми водопользователями осуществляется не на должном уровне:   из общего количества показателей, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01, определяется 10-12 показателей. Отсутствуют сведения о таких важных показателях как нефтепродукты, фенолы, СПАВ, из комплекса  неорганических микроэлементов, как правило, определяется только общее железо.

  - Состояние водных экологических систем

Интенсивное развитие нефтяных промыслов на территории Ненецкого автономного округа обусловило резкое увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы, в том числе и водные.

Один из основных очагов неблагополучия – Печора и ее бассейн. Печора главная река Ненецкого автономного округа и играет огромную, если не основную роль в жизни округа.

Печорский бассейн, с экологической точки зрения - особый регион, уникальность которого заключается в том, что здесь проходят западная и восточная границы распространения многих сибирских и европейских видов рыб, относящихся к ласосево-сиговому комплексу, и происходит частичное перекрывание их ареалов, что определяет большое биологическое разнообразие видов.

На формирование качества вод Печоры оказывают влияние низкие среднегодовые температуры воды, большой объем  ее стока и высокие скорости течения. В формировании поверхностного стока печорских притоков большую роль играют грунтовые воды четвертичных отложений и болотные воды, что обусловливает низкую минерализацию, так как коренные породы мало выщелачиваются, четвертичные отложения сильно перемыты, а почвенный покров очень тонок. Все эти факторы  способствуют ослабленному влиянию притоков на процессы загрязнения вод основного русла, но в конечном  итоге большая часть загрязняющих веществ попадает в дельтовую часть, изменяя и ухудшая качество вод.

Промышленное загрязнение р.Печоры и ее притоков началось уже в 50-е годы прошлого столетия. В середине 60-х годов в р.Ижму (приток Печоры) и ее приток р.Ухту  нефтеперерабатывающий завод сбрасывал более 20 тыс.м3/сут. сточных вод. На некоторых участках этих рек исчезли даже туводные рыбы. В настоящее время ситуация в бассейне Печоры усугубилась тем, что через ее притоки проложено множество нефтепроводов, на которых нередко происходят аварии.  Наиболее крупная авария произошла в 1994 году на реке Харьяге. По системе Колва-Уса огромное количество сырой нефти ( по разным оценкам, от 100 до 375 тыс.тонн) поступило в р.Печора.

Кроме того, браконьерский лов рыбы на местах нерестилищ наносит ущерб, последствия которого не менее губительны, чем промышленное загрязнение вод, особенно для лососево-сиговых рыб.

Специфику существующего загрязнения определяет особенность промышленного освоения бассейна р.Печора- его нацеленность на добычу и переработку углеводородного сырья. Ряд металлов (Al, Mn, Cu, Cr, Pb, Sr, As), попадающих в водотоки путем воздушного переноса и со сточными  водами с территории угледобывающих предприятий, изменяют гидрохимические параметры и создают в некоторых случаях уровни загрязнения опасные для биологических систем.

Загрязняющие вещества, попадающие в водоем, в конечном итоге захораниваются в донных отложениях и представляют собой дополнительную опасность для окружающей среды. В условиях речной системы токсиканты сносятся вниз по течению, аккумулируясь в застойных зонах и устьевой части реки. Результаты анализа донных отложений показывают устойчивую тенденцию накопления ряда микроэлементов (мышьяк, ртуть, марганец, хром, стронций и т.д.) и нефтепродуктов в верхних слоях. Наиболее выражены эти процессы в нижнем течении реки (губы Коровинская и Голодная). Здесь отмечаются самые высокие концентрации нефтепродуктов. Рассчитанные коэффициенты загрязнения и экологической опасности показывают, что загрязненные донные отложения могут быть источниками вторичного загрязнения природных систем на протяжении длительного времени.

За последние 30 лет качество среды в Печоре и многих ее притоках претерпело существенные изменения. Гидробионты вынуждены приспосабливаться к новым условиям среды обитания. Эта перестройка вызывает необратимые изменения организмов, популяций и сообществ. В организмах сиговых рыб диагностированы патологические изменения общего характера:

- неспецифическое воспаление с преобладанием дистрофических и некротических явлений;

- дегенерация эпителиальных и хрящевых тканей;

- опухоли нескольких типов;

- избыточное развитие соединительной ткани и т.д.

Эти заболевания вполне могут быть причиной гибели сиговых рыб. Агентами, вызвавшими эти заболевания, могли быть как тяжелые металлы, так и нефтепродукты, которые изменяют реакции метаболизма.

Современное состояние популяций печорских сиговых рыб также вызывает тревогу. По сравнению с 1989 г. общий промысловый запас всех видов сиговых сократился втрое. В результате систематического загрязнения вод численность воспроизводящей части популяций катастрофически упала, снизилась выживаемость молоди сиговых на ранних этапах онтогенеза, что явилось причиной уменьшения запасов.

Сложность изучения речной системы обусловлена тем, что большую роль в формировании качества вод и донных отложений в изменениях на уровне организмов рыб играют высокие скорости течения. Отмеченные процессы протекают здесь гораздо интенсивнее, чем в озерах, поэтому необходимо разработать программу мониторинга и вести постоянное наблюдение за состоянием качества водной среды системы Печоры.

  - Особо охраняемые водные объекты, в том числе международного значения

На территории Ненецкого автономного округа к особо охраняемым объектам относятся:

- Колоколкова губа (охранная зона заказника «Ненецкий»);

- Коровинская губа (заповедник «Ненецкий»);

- Болванская губа (заповедник «Ненецкий»);

- Голодная губа (заказник «Нижне-Печорский»);

- Печорской губы (заповедник «Ненецкий»);

- река Море-Ю (заказник «Море-Ю»);

- дельта реки Печора (заказник «Нижне-Печорский»);

- участок реки Белая (каньон Большие ворота – памятник природы);

- Городецкое озеро (Пустозерский комплексный историко-природный музей);

- Пым-Ва-Шор – минеральный термальный источник (памятник природы)

Особо охраняемых водных объектов международного значения на территории НАО нет.

## 2.6.  Использование водных объектов

2.6.1. Водопотребление и водоотведение

Общий забор воды в 2013 году  по Ненецкому автономному округу составил 33,71 млн.м3, что на 0,16 млн. м3 больше, чем в 2012 году, что осталось на уровне прошлого года. Объём забора морской воды остался на уровне прошлого года – 0,62 млн.м3.

В том числе:

из поверхностных водных объектов- 7,70 млн. м3;

морской – 0,62 млн. м3;

из подземных – 25,39 млн. м3.

Использовано воды (в т.ч. морской) на различные нужды в объёме 33,48 млн. м3, в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды – 2,22 млн. м3;

на производственные нужды – 2,79 млн. м3;

на сельхозводоснабжение – 0,03 млн. м3;

закачка воды в пласт для поддержания пластового давления – 28,44 млн.м3, что осталось на уровне прошлого года.

Удельный вес потерь воды при транспортировке в 2013г. составил 0,13 млн.м3 – 0,4%, от общего объема забранной пресной воды для использования.

Использование воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2013 году составило 13,87 млн.м3, что осталось на уровне прошлого года.

Водоотведение сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты всего в  2013 г. составило 2,25 млн. м3, что на 0,18 млн. м3 больше чем в прошлом году, за счёт общего увеличения объёма сточный вод по первому выпуску (городские очистные сооружения) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (№116512).

Объём сточных вод, требующих очистки, в 2013 году составил 1,61 млн. м3. Увеличение на 0,18 млн. м3 по сравнению с прошлым годом произошло за счёт увеличения объёма сточный вод по первому выпуску (городские очистные сооружения) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (№116512)., из них загрязнённых (недостаточно-очищенные) всего 0,13 млн. м3, уменьшение связано с установкой локальных очистных сооружений на нефтепромыслах, на территории Ненецкого АО

Объём нормативно-очищенных на сооружениях очистки в 2013 году составил 0,13 млн. м3.

Объём нормативно-чистых (без очистки) в 2013 году составил 0,62 млн. м3, на уровне прошлого года.

Мощность очистных сооружений составила 2,19 млн. м3, что на 0,03  млн. м3 увеличилось по сравнению с прошлым годом. Изменения произошли за счёт установки новых очистных сооружений на месторождениях ООО «Компания Полярное Сияние», ООО «РУСВЬЕТПЕТРО».

Объём сточных вод, содержащих  загрязняющие вещества, составил в 2013 году 1,63 млн.м3. Увеличение произошло за счёт увеличения объёмов водоотведения МУ ПОК и ТС. Сброс  сточных вод производится в бассейн Баренцева моря.

Сброс загрязняющих веществ:

- БПКполн.: 16,34  тонн (на уровне прошлого года);

- Взвешенные вещества: масса сброса 10,64 тонн (на уровне прошлого года);

- Сухой остаток: масса сброса 596,87 тонн (на уровне прошлого года);

- Хлориды: масса сброса  96,63 тонн (на уровне прошлого года);

- Фосфаты: масса сброса 3,12 тонн (на уровне прошлого года);

- Азот аммонийный: масса сброса 9,08 тонны (на уровне прошлого года);

- Нитраты: масса сброса 17 213,16 тонны (на уровне прошлого года);

- СПАВ: масса сброса 0,258 тонны (увеличение за счёт Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (№116512), а именно общего увеличения объёма СВ, имеющих загрязняющие ВВ));

- Нитрит-анион: масса сброса 838,54 тонны (на уровне прошлого года);

- Нефть и нефтепродукты: масса сброса 0,080 тонны, увеличение за счёт ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (№116315), в прошлом году показатель не отражался в отчёте;

- Фенол:  масса сброса 0,29 т уменьшение за счёт ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (№116315);

- ХПК: масса сброса 50,95 кг, (осталось на уровне прошлого года);

- Железо: масса сброса 2,04  кг, (осталось на уровне прошлого года) (приложение 27).

На территории города Нарьян-Мара находятся городские и локальные очистные сооружения, которые  обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых и производственных  сточных вод от загрязняющих веществ. Городские очистные сооружения подведомственны Нарьян-Марскому МУП объединенных котельных и тепловых сетей (Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС), локальные находятся на территории ОАО “Печорский рыбокомбинат”.

На нефтяных месторождениях  для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в основном используются установки по очистке сточных вод с последующим сбросом на рельеф местности.

Наиболее крупным предприятием осуществляющим сброс сточных вод в водный объект является  «Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС» (имеет три выпуска сточных вод):

а) сброс сточных вод после очистки на центральных очистных сооружениях в пр. Городецкий Шар на 103 км от устья р. Печора, выпуск береговой не углубленный, диаметр трубы 400мм., сточные воды отнесены к категории  нормативно-очищенные. Проектная мощность очистных сооружений– 1460 тыс. м3/год. В 2013 году сброс составил 1324,43 тыс.м3. Техническое состояние очистных сооружений удовлетворительное.

б) сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях Бондарка в р. Печора на 98 км от устья, сточные воды отнесены к категории недостаточно-очищенных. Мощность очистных сооружений  - 73,00 тыс.м3/год. В 2013 году сброс составил 68,16 тыс.м3. Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные.

в)  Сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях в безымянное озеро (бассейн р.Печора), сточные воды отнесены к категории недостаточно-очищенных. Способ очистки сточных вод– механический. Проектная мощность очистных – 58,40 тыс.м3/год.  В 2013 году объём сброса составил 43,80 тыс.м3. Сточные воды отнесены к категории недостаточно очищенные.

Таблица 2. Перечень основных загрязнителей по Ненецкому автономному округу

| № п/п | Наименование предприятия | Срок действия НДС (при наличии утвержденного НДС) | Водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС | - | р.Печора |
| 2 | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | до 30.12.2014г. | р.Колва |

2.6.2. Водопотребление  по бассейнам рек, и отраслям экономики

По бассейнам рек, количественные характеристики водопользования представлены в таблице.

Таблица 3. Данные статотчётности по форме 2-ТП (водхоз) за 2013 год

| Водные объекты | Водопользование (млн.м3) |
| --- | --- |
|  | поверхностные | подземные |
|  | забор | сброс |  |
| Бассейн Баренцева моря, всего, в том числе: Бассейн р. Печора, в т.ч.: р. Уса прочие реки Баренцево море | 8,28 7,41 7,32 0,25 0,62 | 2,87 1,63 0,18 0,62 0,62 | 25,39 13,78 11,28 11,61 - |
| Бассейн Карского моря | 0,04 | 0,00 | - |
| ИТОГО по НАО | 8,32 | 2,87 | 25,39 |

##### По отраслям экономики данные представлены в таблице № 4.

Таблица 4. Структура использования пресной воды отраслями экономики на территории Ненецкого автономного округа в 2013 году

| Отрасли экономики | Использование пресной воды (млн.м3) | % использования воды |
| --- | --- | --- |
|  | поверхностная | подземная |  |
| транспорт | 0,006 | 0,01 | 100 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 0,074 | 2,45 | 94 |
| с/хозяйство | 0,00 | 0,017 | 100 |
| промышленность | 5,26 | 21,507 | 100 |
| прочие | 0,03 | 0,266 | 100 |
| Всего по НАО | 5,37 | 24,25 | 100 |

2.6.3. Использование водных объектов без изъятия водных ресурсов

Использование водных объектов без изъятия водных ресурсов осуществляется на основании действующих лицензий на водопользование, договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водного объекта в пользование.

На 01.01.2014г. количество действующих лицензий по территории Ненецкого АО с использованием водных объектов без изъятия водных ресурсов составило 4 лицензии. Установленная площадь используемой акватории водных объектов по действующим лицензиям составляет – 0,610 кв.км ( на 01.01.2013г. – 2,492 кв.км).

По бассейнам водных объектов распределение площади используемой акватории следующее: р.Печора – 0,0221 км2, Баренцево море – 0,588 км2.

На 01.01.2014 г. по зоне деятельности Двинско-Печорского БВУ:

- предоставлено право пользования водными объектами для целей использования водных объектов без изъятия водных ресурсов на основании действующих договоров водопользования – 18 (оформлены субъектом – 17), из них:

- для использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей – 18;

- использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии – 0;

2) оформлено решений о предоставлении водного объекта в пользование – 2 (оформлены субъектом - 2), в том числе:

- разведки и добычи полезных ископаемых – 2;

- проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ,  связанных с изменением дна и берегов водных объектов – 0;

- использование водных объектов для размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений - 0.

Общая установленная площадь использованной акватории водных объектов по действующим договорам водопользования и решениям о предоставлении водного объекта в пользование на 01.01.2014 г. составляет – 6,657 кв.км, в том числе: по бассейнам водных объектов:

- бассейн Баренцева моря – 6,6497 кв.км, в том числе: бассейн р. Печора – 1,649732 кв.км; море – 5,00 кв.км, бассейн Карского моря – 0,007268 кв.км.

  - Характеристика качества воды на основных водных объектах Ненецкого автономного округа

В бассейне р. Печора крупнейшими загрязнителями являются предприятия энергетики, нефтеперерабатывающей, угледобывающей, газодобывающей, лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

В 2013 году качество воды р. Печора в большинстве створов характеризовалось 3-м классом разрядом «а» («загрязненная» вода), ниже с. Ермица– 3-м классом разрядом «б» («очень загрязненная» вода).

Характерными загрязняющими веществами повсеместно являлись соединения железа, повторяемость случаев превышения ПДК для которых достигала 71-100%. В ряде пунктов к ним добавлялись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) и легкоокисляемые (по БПК5), а также соединения цинка и меди.

В створах в районе д. Якша, г. Печора, в черте пос. Троицко-Печорск, пос. Кырта, среднее за год содержание соединений железа изменялось в пределах 2-3 ПДК, у д. Мутный Материк достигало 6 ПДК, у с. Ермица – 7 ПДК, а в черте с. Усть-Цильма – 11ПДК, здесь же определена максимальная концентрация, равная 23 ПДК.

Содержание соединений меди в среднем за год варьировало от значений ниже 1 ПДК до 2 ПДК, максимальная концентрация, равная 5 ПДК, зарегистрирована у д. Мутный Материк.

Концентрации органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5) находились в пределах от менее 1 ПДК до 3 ПДК.

Среднегодовые концентрации соединений цинка повсеместно изменялись от менее 1 ПДК до 3 ПДК, наибольшие значения, равные 5 ПДК, определены в районе д. Якша.

Концентрации лигносульфонатов, контролируемых во всех створах (кроме района д. Якша и с. Ермица), в среднем за год не превышали допустимого значения, исключение составила вода в районе д. Троицко-Печорск, где среднегодовое (максимальное) содержание составило 1 (5) ПДК.

Загрязненность воды реки Печора фенолами (карболовой кислотой), контролируемыми в районе д. Якша, г. Печора и ниже с. Ермица, была неустойчивой. Максимальная концентрация 5 ПДК зафиксирована ниже г. Печора.

В единичных пробах, отобранных в районе г. Печора, содержание азота нитритного превысило установленный норматив. Максимальная концентрация 7 ПДК определена выше г. Печора.

У д. Мутный Материк в мае концентрация нефтепродуктов превысила установленный стандарт в 1,2 раза.

Хлорорганические пестициды контролировались выше д. Якша, у с. Усть-Цильма и ниже с. Ермица. Максимальные концентрации пестицидов группы ДДЭ 0,007 мкг/дм3 и группы ДДЭ 0,006 мкг/дм3 определены у с. Усть-Цильма, при среднегодовых значениях  0,003 мкг/дм3 для обоих показателей. В следовых количествах определялся линдан - 0,001–0,003 мкг/дм3 и гексахлоран - 0,000–0,003 мкг/дм3.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Снижение концентрации растворенного в воде кислорода регистрировалось в марте: до 4,43 мг/дм3 ниже с. Ермица и до 5,62 мг/дм3 ниже г. Печора.

По комплексным оценкам вода р. Печора на устьевом участке в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар (1 км выше д. Оксино), как и в прошлом году, оценивалась 4 классом разрядом «а» («грязная»). В пункте наблюдений выше г. Нарьян-Мар в отчетном году несколько снизилась загрязненность воды соединениями марганца до 8 (23) ПДК против 9 (32) ПДК в 2012г, в результате данный металл был исключен из перечня критических показателей загрязненности в этом створе.

Среднегодовое содержание соединений железа изменялось в интервале 5-6 ПДК, соединений меди повсеместно составило 5 ПДК, соединений цинка – 3 ПДК. Максимальная концентрация соединений железа 11 ПДК зарегистрирована выше г. Нарьян-Мар; соединений меди - 10 ПДК и цинка – 8 ПДК в створе ниже г. Нарьян-Мар. Концентрации трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) в среднем за год повсеместно превышали установленный норматив в 1,1 раза, наибольшее значение в обоих створах контроля определялось на уровне 2 ПДК.

Среднегодовые (максимальные) концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) составили 1,1 (2) ПДК.

Частота превышения установленного стандарта для нефтепродуктов варьировала от 23% до 62%, при максимальных концентрациях 10 ПДК в створе ниже г. Нарьян-Мар и    11 ПДК выше д. Оксино.

В створе 1 км выше д. Оксино среднегодовая (максимальная) концентрация соединений алюминия составила 3 (7) ПДК, что соответствует уровню прошлого года. Также в единичной пробе зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации соединениями свинца в 2,6 раза.

Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар, обнаружены не были, за исключением следовых количеств линдана – 0,000-0,002 мкг/дм3.

Вода прот. Городецкий Шар у г. Нарьян-Мар, как и в предшествующем году, оценивалась 4-ым классом качества разрядом «а» и характеризовалась как «грязная». Критическими показателями загрязненности воды протоки оставался растворенный в воде кислород, кроме того в отчетном году к нему добавились нефтепродукты.

В 2013г. заметно снизилась загрязненность протоки соединениями марганца, среднегодовая концентрация которых составила 6 ПДК (в 2012г. – 32 ПДК), при максимальном содержании – 10 ПДК (в 2012г. – 137 ПДК).

Средняя за год (максимальная) концентрация соединений железа составила          7(18) ПДК, соединений меди – 4(7) ПДК, алюминия – 2(5) ПДК, цинка – 2,5 (3) ПДК, органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) – 2(4) ПДК, легкоокисляемых (по БПК5) – 1,2 (2) ПДК. В трех из шести отобранных проб регистрировались нарушения установленного стандарта для нефтепродуктов, максимальная концентрация составила     23 ПДК, при среднегодовом содержании 6 ПДК.

10 апреля содержание азота аммонийного превысило допустимое значений в           1,2 раза.

Кислородный режим на устьевом участке р. Печора во всех пунктах контроля был, в основном, удовлетворительным, за исключением снижения концентраций растворенного в воде кислорода до 4,23-4,35 мг/дм3 в феврале, до 4,99-5,19 мг/дм3 в марте и до 4,10-      4,34 мг/дм3 в апреле в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар и до 4,66-5,93 мг/дм3 в апреле ниже г. Нарьян-Мар.

В 2013 г. в прот. Городецкий Шар с января по март регистрировался дефицит растворенного в воде кислорода (3,57-3,91 мг/дм3).   10 апреля содержание кислорода в воде составило 2,39 мг/дм3, что соответствует высокому уровню загрязнения. Дефицит кислорода связан со сложными гидрометеорологическими условиями и сильным промерзанием протоки из-за небольшой глубины в месте отбора проб.

Река Уса. В 2013 году качество воды реки Уса у с. Адзьва несколько улучшилось за счет снижения уровня загрязнения соединениями меди, которые в 2013 году не обнаруживались, а в 2012 г. изменялись в пределах от менее 1 ПДК до 2,4 ПДК. В результате чего произошла смена класса качества воды с 3 «а» («загрязненная» вода) на 2 класс («слабо загрязненная»).

Качество воды реки у с. Усть-Уса напротив ухудшилось, разряд «а» («загрязненная» вода) сменился на «б» («очень загрязненная» вода) в пределах 3-го класса качества. Причиной тому послужил рост повторяемости случаев нарушения нормативов такими показателями как нефтепродукты и азот нитритный.

Как и в предшествующем году, характерными загрязняющими веществами оставались соединения железа. Среднее за год содержание данного показателя у с. Усть-Уса достигало 10 ПДК, при максимальной концентрации 31 ПДК (3,13 мг/дм3), зарегистрированной 13 июня, что соответствует высокому уровню загрязнения воды. У с. Адзьва концентрации соединений железа варьировали в пределах 2-5 ПДК.

В течение года содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5) изменялось от значений несколько ниже 1 ПДК до 2 ПДК.

В нескольких пробах, отобранных у с. Усть-Уса, регистрировались превышения установленного норматива для азота нитритного, при наибольшем значении 6 ПДК. Частота нарушений установленного норматива для соединений меди и нефтепродуктов в этом створе составила 29 % и 21 %, при максимальных концентрациях 2,5 и 1 ПДК соответственно. У с. Адзьва превышений допустимых значений для данных показателей не отмечалось.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным (7,46-12,5 мг/дм3).

  - Разработка и реализация целевых программ, водохозяйственных и водоохранных мероприятий

В 2013 году на территории Ненецкого автономного округа продолжают работать следующие региональные целевые программы:

- ДЦП «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010 - 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 № 1646, включающая в себя следующие мероприятия:

1. реконструкция II очереди центральных очистных сооружений (срок реализации до 2014 года);

2. разработка ПСД и  строительства КОС в микрорайоне  Бондарка (срок реализации до 2014 года);

3. разработка ПСД на строительство очистных сооружений в микрорайоне Качгорт (срок реализации до 2013 года).

- ДЦП «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 16.11.2009 № 1330 п. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений в п. Искателей производительностью 2 500 м3 /сут, 2013 г.

- ДЦП «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой», утвержденная постановлением Администрации НАО от 09.09.2009 № 164-п. Предоставление субсидий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МР «Заполярный район».

В настоящее время мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа»  (Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013г. №415-п).

3. Отходы

3.1. Показатели образования отходов и обращения с ними в 2013 году

Показатели3 образования отходов и обращения с ними в 2013 год представлены в таблицах 5,6,7.

Таблица 5

| Показатель | Всего, тыс.тонн | По классам опасности, тыс.тонн. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Образование отходов | 145,736 | 0,427 | 0,008 | 42,354 | 90,149 | 12,798 |
| Использовано отходов на предприятии | 30,335 | 0,0 | 0,0 | 22,178 | 0,173 | 7,984 |
| 3 – данные статистической отчетности 2-ТП(отходы) представлены Управлением Росприроднадзора по НАО |
| Обезврежено отходов на предприятии | 3,426 | 0,008 | 0,002 | 0,179 | 2,890 | 0,347 |
| Передано отходов для использования | 2,572 | 0,0 | 0,0 | 0,244 | 0,694 | 1,634 |
| Передано отходов для обезвреживания | 62,800 | 0,027 | 0,002 | 6,270 | 56,487 | 0,014 |
| Передано отходов для захоронения | 4,874 | 0,0 | 0,0 | 0,007 | 3,674 | 1,193 |
| Размещено отходов на собственных объектах | 12,269 | 0,002 | 0,004 | 0,474 | 11,571 | 0,218 |

Таблица 6. Показатели образования твердых бытовых отходов в 2013 году

| Ед. изм. | Объем образования твердых бытовых отходов |
| --- | --- |
| млн.т. | 0,020 |

Таблица 7. Наличие мест размещения отходов

| Показатели | Ед. изм. | Показатели за 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Общее количество санкционированных мест размещения отходов, из них: | ед. | 10 |
| полигонов (ТЭК) | ед. | 7 |
| Площадь санкционированного размещения отходов | тыс. га | 0,045 |
| Количество выявленных несанкционированных свалок | ед. | 24 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок за отчетный период | ед. | 24 |

С 2012 года в округе на базе Искательского МУП «Посжилкомсервис» начала функционировать установка по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп. За этот период обезврежено свыше 40 тыс. ламп.

На нефтяных промыслах, в вахтовых поселках для сжигания бытовых отходов используется 30 инсинераторов. Всего на этих установках сожжено свыше 300 тонн отходов.

В 2013 г. ООО «Нарьянмарнефтегаз» продолжены работы по  строительству двух полигонов по утилизации отходов на Варандейском и Южно-Хыльчуюском месторождениях. Компанией приобретено оборудование для утилизации отходов – пресс для металлических бочек, измельчитель для пластиковой тары, установки по сжиганию отходов, т.о. исключено несанкционированное сжигание отходов, особенно загрязненного углеводородами.

3.2. Решение вопросов в области обращения с отходами на территории Ненецкого автономного округа в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением   Администрации   Ненецкого   автономного  округа  от  01.08.2011 № 149-п  «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации» и в целях решения проблем в области обращения с отходами производства и потребления на территории Ненецкого автономного округа постановлением  Администрации  Ненецкого  автономного округа от  07.11.2011  № 240-п утверждена долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы» (далее  - Программа).

Основные мероприятия Программы:

предоставление субсидий муниципальным образованиям  на    реализацию мероприятий по   развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами.

Субсидии предоставлялись на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ: «Поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2015 годы»; «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»        на 2012-2015 годы».

Постановлением Администрации НАО от 17 декабря 2013 г. № 463-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого автономного округа» в связи со вступлением в силу изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации от 07.05.2013 № 104-ФЗ с 2014 г. прекращено действие Программы. Таким образом,  срок реализации Программы составил 2 года: 2012-2013.

В 2013 году Программой был запланирован объем финансирования 24 739,5 тыс. руб., в том числе:

средства окружного бюджета  –  17 402,7 тыс. рублей;

средства из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 7 336,8 тыс. руб.

Процент исполнения бюджета Ненецкого автономного округа составил – 95 %.  По МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» - 33,1%; по МО «МР «Заполярный район» - 96%..

Информация по исполнению мероприятий Программы в 2013 г.:

- разработана  генеральная схема  санитарной очистки города Нарьян-Мара;

-  организован сбор и транспортировка отходов в м-не Факел МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (строительство контейнерных площадок; приобретение и установка мусорных контейнеров; закуплен мусоровоз);

-  организовано мероприятие «Приобретение и поставка комплекса термического обезвреживания КТО-50.К20 в с. Тельвиска»

Комиссия по проверке качества комплекса выявила  несоответствие товара требованиям контракта и направила поставщику претензию о несоответствии товара и соглашение о расторжении муниципального контракта;

- организовано мероприятие «Приобретение и поставка комплекса термического обезвреживания КТО-50 в д. Макарово»

Комиссия по проверке качества инсинератора выявила  несоответствие товара требованиям контракта и направила поставщику претензию о несоответствии товара и соглашение о расторжении муниципального контракта;

- приобретено 200 мусорных контейнеров с мусороприемником для МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

- приобретено три мусоровоза для МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

- приобретен  мусоровоз на базе автомобиля МАЗ и закуплены семнадцати металлических мусорных контейнеров с крышкой для с.Тельвиска;

- разработана ПСД  площадки накопления отходов в с. Тельвиска;

- разработана ПСД по строительству модульных сооружений биологической очистки со сливной станцией в п. Красное».

В июле 2013 года между Минприроды России  и ООО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат» был заключен  государственный контракт  на выполнение работ в рамках реализации мероприятия «Первоочередные мероприятия по очистке Арктической зоны Российской Федерации и районов российского присутствия на архипелаге Шпицберген от загрязнений» подпрограммы «Освоение и использование Арктики» Федеральной целевой программы «Мировой океан».

По государственному контракту обществом выполнены следующие мероприятия:

- подъем  11 затопленных объектов  в р. Амдерминка (акватория морского порта);

- рекультивация земельного участка, загрязненного нефтепродуктами и тяжелыми металлами, площадью не менее 4 га на территории муниципального образования «Поселок Амдерма».

4. Земельные ресурсы4

4.1.Распределение земельного фонда по категориям земель

Земельный фонд Ненецкого автономного округа на 1 января 2013 г. составил 17681 тыс. га, из них 1946,1 тыс. га используют сельскохозяйственные предприятия Республики Коми. Кроме того, 8 хозяйств округа используют земли за пределами административных  границ общей площадью 4538,1 тыс. га, в том числе на территории Республики Коми – 3826,8 тыс. га, на территории Архангельской области – 583,1 тыс. га и на территории Ямало-Ненецкого округа – 128,2 тыс. га.

____________________________

4 – в разделе использованы материалы с сайта Управления  Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: http://www.rosreestr.ru/

Распределение земельного фонда Ненецкого автономного округа по категориям представлено в таблице.

Таблица 8

| № | Категории земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | тыс.га | % от общей площади |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 16711,9 | 94,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 12,5 | 0,1 |
| 3. | Земли промышленности иного специального назначения | 48,3 | 0,3 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий | 133,5 | 0,7 |
| 5. | Земли лесного фонда | 0 | 0 |
| 6. | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 7. | Земли запаса | 774,8 | 4,4 |
| ИТОГО | 17681,0 | 100 |

4.2. Земли особо охраняемых природных территорий

На долю земель ООПТ  приходится 133,5 тыс. га или 0,8 % от общей площади округа.

На территории Ненецкого автономного округа расположен  Пустозерский комплексный историко-природный музей, площадь которого составляет 2,0 тыс. га. В 1999 году проведен отвод  государственному природному заповеднику «Ненецкий», который организован на землях СПК им. Выучейского и ГЗЗ, площадью 131,5 тыс. га. Общая занимаемая площадь заповедника «Ненецкий» составляет 313,4 тыс. га из них 181,9 тыс. га акватории внутренних вод и территориального моря.

В целях охраны и воспроизводства отдельных элементов природных ресурсов на территории Ненецкого автономного округа образовано без предоставления земель 8 особо охраняемых природных ресурсов.

4.3. Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли, представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления. К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства.

На территории Ненецкого автономного округа  земель, отнесенных к категории земель лесного фонда нет.

Не отведена под земли лесного фонда территория лесничества «Ненецкое» общей площадью 446,8 тыс.га.

4.4. Земли водного фонда

К категории земель водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических сооружений, необходимых для использования водных объектов. К этой же категории относятся прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

На территории Ненецкого автономного округа земель, отнесенных к землям водного фонда, нет.

4.5. Земли под водными объектами, включая болота

Земли под водой на территории Ненецкого автономного округа занимают 1000,4 тыс. га, что составляет 5,66 % от общей площади округа. Болота занимают 3381,8 тыс. га или 19,1 % общей площади округа. Наибольший удельный вес приходится на верховые болота. Основные площади болот находятся на землях  сельскохозяйственного назначения и занимают  98,08 %. На земли особо охраняемых территорий приходится 1,3 %, земли запаса – 0,6 %. Незначительные площади болот характерны для земель  поселений – 0,02 %. В отчетный период изменений по данным видам угодий не произошли.

4.6. Земли категории промышленности и иного специального назначения

Земли категории промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач подразделяются на группы. На территории округа основными землепользователями в данной категории земель являются предприятия нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности (рис.1).

Рис.1.Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

В структуре земельных угодий, вошедших в состав данной категории, высока доля прочих земель – 80,7 %, площадь застроенных земель и под дорогами занимает 13,9 %. На нарушенные земли приходится 5,2 %. Доля сельскохозяйственных угодий от общей площади данной категории земель незначительна и составляет 0,2 %.

4.7. Промышленное загрязнение земель

В 2013 году зарегистрировано загрязнение нефтью 2,5 га сельскохозяйственных земель в районе Харьягинского нефтяного месторождения.

- Биоразнообразие и особо охраняемые природные территории

  - Растительный и животный мир

Большая часть территории округа, занимающая 76.3 % его площади, входит в зону тундры. Согласно «Флоре северо-востока…» (1974-1977) и «Арктической флоре СССР» (1960-1987) в настоящее время на территории, охватывающей Малоземельскую и Большеземельскую тундры, встречается 560 видов сосудистых растений, относящихся к 253 родам и 71 семейству. Лидирующими семействами являются Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae и Ranunculaceae. Согласно эколого-ценотическому анализу, на территории тундр доминируют тундровые и луговые виды (65 %). Здесь встречается 8 видов деревьев, 31 кустарник, 18 кустарничков, остальные виды являются травянистыми.

Из споровых растений на территории НАО предположительно можно встретить 400 видов лишайников и 300 видов листостебельных мхов.

Своеобразие флоры НАО проявляется в наличии значительного числа редких, эндемичных, реликтовых и пограничных видов. Выявлено 114 видов сосудистых растений, 21 вид лишайников и 15 видов мхов, подлежащих охране или нуждающихся в биологическом надзоре. К редким и исчезающим видам флоры СССР (1981) отнесено 10 видов сосудистых растений, встречающихся на территории НАО – Conioselinum tataricum, Dryas octopetala, Erigeron borealis, Gymnocarpium dryopteris, Koeleria pohleana, Lomatogonium rotatum, Pinguicula P.villosa, Rhodiola rosea, Saxifraga oppositifolia.

Животный мир представлен обитателями тайги, тундры и зоны арктических пустынь. Встречается 31 вид наземных млекопитающих, около 160 видов птиц, более 30 видов рыб. В регионе обитают занесенные в Красную книгу России рыбы – речная минога, нельма, обыкновенный подкаменщик; птицы – гусь пискулька, белоклювая гагара, малый (тундровый) лебедь, белая чайка, орлан-белохвост, чернозобая гагара, беркут, кречет, сапсан, скопа; млекопитающие – белый медведь, атлантический морж и серый тюлень. Из редких китообразных отмечен нарвал, возможны заходы высоколобого бутылконоса, северного финвала.

Нижняя Печора исключительно важна для поддержания биоразнообразия и статуса рыбных популяций всего печорского бассейна. Редкими из рыб являются лосось, ряпушка, пелядь, сибирский осетр, голец, чир, таймень и другие сиговые и частиковые рыбы. Важнейшее значение дельтовая часть Печоры имеет, как место откорма и русло миграции для семги (Salmo salar).

  - Особо охраняемые природные территории

Перечень действующих на 01.01.2014 год ООПТ представлен в таблице 9.

# Таблица 9

| Перечень действующих ООПТ по состоянию на 01.01.2014 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование ООПТ | площадь,га | категория | уровень значимости (федеральный, региональный, местный) | профиль | кластерность | адм.район | межд. статус | правоустанавливающий документ об организации ООПТ | ведомственная подчиненность |  |
|  |  | всего | в т.ч. морская акватория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральное государственное учреждение Государственный природный заповедник “Ненецкий” | 313 400 | 181900 | Государственный природный заповедник | федеральный | комплексный | 3 участка | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Правительства РФ от 18.12.1997 №1579 | Росприрод- надзор |  |
| 2 | Государственный республиканский зоологический заказник “Ненецкий” | 308 500 |  | Государственный природный заказник | федеральный | зоологический | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | приказ Главохоты РСФСР от 13.12.85 г. № 614 | Росприрод- надзор |  |
| 3 | Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» | 242 778 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 237-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 4 | Государственный региональный природный заказник «Нижнепечорский» | 88073 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | 3 участка | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 236-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 5 | Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский» | 16400 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 239-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 6 | Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю» | 54765 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 238-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 7 | Памятник природы «Пым-Ва-Шор» | 2425 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 01.12.2009 №173-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 8 | Памятник природы «Каньон «Большие ворота» | 212 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации Архангельской области от 07.07.2009 №14-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 9 | Памятник природы «Каменный город» | 4857,71 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации Архангельской области от 08.02.2012 № 26-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| общая площадь округа - 17 670 000 га; площадь ООПТ - 5,8% |  |

# Footnotes

Данные предоставлены из годовых форм статистической отчетности 2-ТП (воздух) за 2013 год ТО Росстата по НАО.