Состояние окружающей среды  на территории Ненецкого автономного округа в 2012 г.

1. Атмосферный воздух.

На территории округа расположен один город – г. Нарьян-Мар. Крупные промышленные предприятий в городе отсутствуют. По данным объединенной гидрометеорологической станции Нарьян-Мар  (подразделение ГУ «Архангельский ЦГСМ») уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе не превышает максимальные и среднесуточные предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Таблица 1.1. Выбросы от стационарных источников за 2012 год :

| Наименование показателя | Ед. изм. | Всего за 2012 год | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ | Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. тонн | 69,309 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Твердых веществ | тыс. тонн | 3,581 | 0 | 0 |
| Жидких и газообразных веществ | тыс. тонн | 65,728 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |
| диоксид серы | тыс. тонн | 8,494 | 0 | 0 |
| оксид углерода | тыс. тонн | 35,824 | 0 | 0 |
| оксид азота | тыс. тонн | 5,525 | 0 | 0 |
| углеводороды, включая летучие органические соединения (ЛОС) | тыс. тонн | 8,29 | 0 | 0 |
| прочие газообразные и жидкие | тыс. тонн | 7,595 | 0 | 0 |

2. Поверхностные и подземные воды. Морские воды2

  - Общая характеристика водно-ресурсного потенциала

В пределах округа протекает около 2000 водотоков различной протяженности, насчитывается более 1500 озер. Территория характеризуется значительной заболоченностью.

К особенностям региона, определяющим достаточно сложное положение с водоснабжением населения качественной питьевой водой, относятся факторы климатического и географического положения: широкое распространение многолетне мёрзлых пород, значительная заболоченность территории, влияние моря в прибрежных районах.

  - Ресурсы и качество поверхностных водных объектов

На территории округа протекает 1854 реки общей протяженностью 47144 км. Наиболее крупными являются:

- Печора – протяженностью 1809 км, площадь водосбора – 322 тыс. км2;

- Черная – 308 км, площадь водосбора – 7290 км2;

- Шапкина – 499 км, площадь водосбора – 6570 км2;

- Сула – 353 км, площадь водосбора – 10400 км2;

- Ома – 268 км, площадь водосбора – 5050 км2.

Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. Реки, имеющие водосбор менее 50 км2, обычно к середине зимы истощаются и промерзают. Реки с площадью водосбора от 50 до 150 км2 являются частично промерзающими.

Особенностями поверхностных водоемов является высокое  содержание соединений железа и органических веществ, что позволяет использовать воду большинства из них в качестве питьевой только после предварительной подготовки.

Река Печора в районе города является многоводной артерией: средний расход воды 4100 м3/с. Однако, воды реки и ее проток служат не только источниками технического водоснабжения промышленных предприятий, но и основным водоприемником сточных вод города, что приводит к ограничению ее использования даже в производственных целях.

Использование поверхностных вод, в том числе Печоры, для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребует строительства  дорогостоящих сооружений по полному комплексу очистки воды. В настоящее же время ряд населенных пунктов имеют единственный источник воды для всех видов использования – река Печора.

Кроме рек поверхностные водные объекты представлены огромным количеством озер, болот и ручьев. Озера можно разделить на три типа:

- озера ледникового типа, отличающиеся сравнительно большой глубиной;

- термокарстовые, преимущественно мелководные озера;

- озера, сформированные при изменении геоморфологии речных пойм.

Основным источником питания водотоков являются талые воды, более половины годового стока водотоки сбрасывают весной в период половодья. Большая роль в питании принадлежит атмосферным осадкам. Регулятором питания водотоков служат воды многочисленных болот, а также подземные воды.

  - Ресурсы и качество подземных вод.

Ведение государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории Ненецкого автономного округа в 2012 году осуществлялось Коми территориальным центром ГМСН в составе ЗАО «Горногеологическая компания «МИРЕКО».

На территории Ненецкого автономного округа подземные воды используются для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения округа, а также колоссальные их объемы, вовлекаются в технологический процесс добычи углеводородного сырья.

Водообеспеченность пресными подземными водами г. Нарьян-Мара осуществляется за счет современного аллювиального  водоносного горизонта, развитого в пределах сквозного пойменно-руслового талика р. Печоры. Водообильность аллювиальных отложений относительно высокая и  характеризуются дебитами скважин до 5-10 л/с, водопроводимость составляет 337-439 м2/сут. На четвертичный комплекс разведаны Нарьян-Марское месторождение подземных пресных вод и Захребетнокурьинское.

Государственная (федеральная) наблюдательная сеть за подземными водами на территории НАО отсутствует. В отчетном периоде мониторинг подземных вод осуществлялся в Печорском АБ (Большеземельском АБ 3 порядка) по 19 ПН объектной наблюдательной сети. Наблюдения ведутся на участках водозаборов, в основном, за качеством подземных вод с периодичностью раз в квартал.

На территории Ненецкого АО оценены только прогнозные ресурсы пресных подземных вод, общая их величина - 4,58 млн. м3/сут. Модуль прогнозных ресурсов пресных подземных вод — 25,9 тыс.м3/сут. Территория НАО, несмотря на то, что большая ее часть находится в области многолетнемерзлых пород, в целом, относится к обеспеченной прогнозными ресурсами подземных вод питьевого качества. Это связано с крайне низкой водопотребностью округа и развитием на западе и востоке водообильных комплексов Тимана и Печоро-Предуральского прогиба. Прогнозные ресурсы минеральных и технических подземных вод, приуроченных к отложениям мезозойского возраста, на территории НАО не оценивались. Однако учитывая специфику Ненецкого автономного округа, на территории которого осуществляется, в основном, добыча технических подземных вод, направляемых на заводнение с целью поддержания пластового давления продуктивных пластов, необходима оценка ресурсного потенциала технических подземных вод, и в первую очередь, триасово-юрского водоносного комплекса Печорского АБ.

На 1 января 2013 г. на территории НАО разведано 45 месторождений (участков) подземных вод; эксплуатационные запасы питьевых и технических подземных вод по НАО составляют 212,744 тыс. м3/сут.

Учет объемов добычи подземных вод ведется по 33-м водозаборам (19 водозаборов - на участках с разведанными запасами), извлечения пластовых вод попутно с нефтью- по 35 объектам извлечения. В настоящее время в Коми ТЦ поступила информация по 26 водозаборам и по 19 объектам извлечения. По поступившим данным объемы  добычи- 14,9021  тыс. м3/сут , в т. ч. на хозяйственно- питьевые нужды- 4,9133 тыс. м3/сут (из них 0,156 тыс. м3/сут- после обессоливания); производственно-технические- 2,2838 тыс. м3/сут и на водоснабжение систем поддержания пластового давления- 7,358  тыс. м3/сут; в сравнение, в 2011 году по 32 водозаборам было добыто 30,20923 тыс. м3/сут.  В учет пока не включены объемы добычи по 7 водозаборам, на одном из них- Южнохыльчуюском- НМ водоотбор, по данным предшествующих лет составлял более половины всей добычи подземных вод по территории НАО (в 2011 году — 15,462 тыс. м3/сут).

По поступившим в КТЦ ГМСН данным на 19 объектах извлечения в отчетном году попутно с нефтью извлечено пластовой воды 39,87 тыс. м3/сут. (в 2011 году по 30 объектам извлечено было- 72,120 тыс. м3/сут.)

Суммарный объем подземных вод, добытых на водозаборах и извлеченных попутно с нефтью, на момент составления Ответа на Запрос, составляет 54,7721  тыс. м3/сут (в 2011 году- 102,32923 тыс. м3/сут).

На действующих водозаборах существенных изменений качества подземных вод по наблюдаемым компонентам за отчетный год не произошло: по большей части водозаборов, как и в 2011 году, отмечались повышенные содержания железа, мутности, цветности и окисляемости, обусловленные природным несоответствием качества подземных вод нормативным требованиям; интенсивность загрязнения - на уровне прошлого года. Следует отметить, что контроль качества подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, практически всеми водопользователями осуществляется не на должном уровне:   из общего количества показателей, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01, определяется 10-12 показателей. Отсутствуют сведения о таких важных показателях как нефтепродукты, фенолы, СПАВ, из комплекса  неорганических микроэлементов, как правило, определяется только общее железо.

  - Состояние водных экологических систем.

Интенсивное развитие нефтяных промыслов на территории Ненецкого автономного округа обусловило резкое увеличение антропогенной нагрузки на экосистемы, в том числе и водные.

Один из основных очагов неблагополучия – Печора и ее бассейн. Печора главная река Ненецкого автономного округа и играет огромную, если не основную роль в жизни округа.

Печорский бассейн, с экологической точки зрения - особый регион, уникальность которого заключается в том, что здесь проходят западная и восточная границы распространения многих сибирских и европейских видов рыб, относящихся к ласосево-сиговому комплексу, и происходит частичное перекрывание их ареалов, что определяет большое биологическое разнообразие видов.

На формирование качества вод Печоры оказывают влияние низкие среднегодовые температуры воды, большой объем  ее стока и высокие скорости течения. В формировании поверхностного стока печорских притоков большую роль играют грунтовые воды четвертичных отложений и болотные воды, что обусловливает низкую минерализацию, так как коренные породы мало выщелачиваются, четвертичные отложения сильно перемыты, а почвенный покров очень тонок. Все эти факторы  способствуют ослабленному влиянию притоков на процессы загрязнения вод основного русла, но в конечном  итоге большая часть загрязняющих веществ попадает в дельтовую часть, изменяя и ухудшая качество вод.

Промышленное загрязнение р.Печоры и ее притоков началось уже в 50-е годы прошлого столетия. В середине 60-х годов в р.Ижму (приток Печоры) и ее приток р.Ухту  нефтеперерабатывающий завод сбрасывал более 20 тыс.м3/сут. сточных вод. На некоторых участках этих рек исчезли даже туводные рыбы. В настоящее время ситуация в бассейне Печоры усугубилась тем, что через ее притоки проложено множество нефтепроводов, на которых нередко происходят аварии.  Наиболее крупная авария произошла в 1994 году на реке Харьяге. По системе Колва-Уса огромное количество сырой нефти ( по разным оценкам, от 100 до 375 тыс.тонн) поступило в р.Печора.

Кроме того, браконьерский лов рыбы на местах нерестилищ наносит ущерб, последствия которого не менее губительны, чем промышленное загрязнение вод, особенно для лососево-сиговых рыб.

Специфику существующего загрязнения определяет особенность промышленного освоения бассейна р.Печора- его нацеленность на добычу и переработку углеводородного сырья. Ряд металлов (Al, Mn, Cu, Cr, Pb, Sr, As), попадающих в водотоки путем воздушного переноса и со сточными  водами с территории угледобывающих предприятий, изменяют гидрохимические параметры и создают в некоторых случаях уровни загрязнения опасные для биологических систем.

Загрязняющие вещества, попадающие в водоем, в конечном итоге захораниваются в донных отложениях и представляют собой дополнительную опасность для окружающей среды. В условиях речной системы токсиканты сносятся вниз по течению, аккумулируясь в застойных зонах и устьевой части реки. Результаты анализа донных отложений показывают устойчивую тенденцию накопления ряда микроэлементов (мышьяк, ртуть, марганец, хром, стронций и т.д.) и нефтепродуктов в верхних слоях. Наиболее выражены эти процессы в нижнем течении реки (губы Коровинская и Голодная). Здесь отмечаются самые высокие концентрации нефтепродуктов. Рассчитанные коэффициенты загрязнения и экологической опасности показывают, что загрязненные донные отложения могут быть источниками вторичного загрязнения природных систем на протяжении длительного времени.

За последние 30 лет качество среды в Печоре и многих ее притоках претерпело существенные изменения. Гидробионты вынуждены приспосабливаться к новым условиям среды обитания. Эта перестройка вызывает необратимые изменения организмов, популяций и сообществ. В организмах сиговых рыб диагностированы патологические изменения общего характера:

- неспецифическое воспаление с преобладанием дистрофических и некротических явлений;

- дегенерация эпителиальных и хрящевых тканей;

- опухоли нескольких типов;

- избыточное развитие соединительной ткани и т.д.

Эти заболевания вполне могут быть причиной гибели сиговых рыб. Агентами, вызвавшими эти заболевания, могли быть как тяжелые металлы, так и нефтепродукты, которые изменяют реакции метаболизма.

Современное состояние популяций печорских сиговых рыб также вызывает тревогу. По сравнению с 1989 г. общий промысловый запас всех видов сиговых сократился втрое. В результате систематического загрязнения вод численность воспроизводящей части популяций катастрофически упала, снизилась выживаемость молоди сиговых на ранних этапах онтогенеза, что явилось причиной уменьшения запасов.

Сложность изучения речной системы обусловлена тем, что большую роль в формировании качества вод и донных отложений в изменениях на уровне организмов рыб играют высокие скорости течения. Отмеченные процессы протекают здесь гораздо интенсивнее, чем в озерах, поэтому необходимо разработать программу мониторинга и вести постоянное наблюдение за состоянием качества водной среды системы Печоры.

## 2.5.  Использование водных объектов.

2.5.1. Водопотребление и водоотведение.

Количество водопользователей, отчитавшихся за 2012 год по Ненецкому автономному округу, составило  - 31 (2011 год – 31).

Общий забор воды в 2012 году  по Ненецкому автономному округу составил 33,55 млн.м3, что на 2,92 млн. м3 больше, чем в 2011 году, за счёт общего увеличения забора воды по предприятиям из поверхностных водных объектов (на 2,23 млн.м3): ООО «Лукойл-Коми» (№116315 – Харьягинское НМ, №116574 – Южно-Шапкинское НМ) – на 2,69 млн.м3, ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» (№116659), ОАО «Усинскгеонефть» (№116660), ООО «Колвинское» (№116682) - на 0,23 млн.м3, и общего увеличения забора воды (на 0,69 млн.м3) из подземных источников  (ООО «Лукойл-Коми» (№116315 – Харьягинское НМ, №116574 – Южно-Шапкинское НМ)- шахтно-рудничная вода технического качества добытая при разработке нефтяных месторождений, связанное с общим увеличением производственных мощностей, вводом новых объектов в эксплуатацию. Объём забора морской воды остался на уровне прошлого года – 0,62 млн.м3.

В том числе:

из поверхностных водных объектов- 7,70 млн. м3;

- морской – 0,62 млн. м3;

- из подземных – 25,22 млн. м3.

Использовано воды (в т.ч. морской) на различные нужды в объёме 32,86 млн. м3, в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды – 2,25 млн. м3;

- на производственные нужды – 2,23 млн. м3;

- на сельхозводоснабжение – 0,02 млн. м3;

- закачка воды в пласт для поддержания пластового давления – 28,36 млн.м3, увеличение на 2,80 млн.м3 , изменения произошли по причине увеличения производственных мощностей, вводом новых объектов по добыче нефти  в эксплуатацию по таким предприятиям как: ООО «Лукойл-Коми» (№116315 – Харьягинское НМ, №116574 – Южно-Шапкинское НМ) – на 4,85 млн.м3,  и уменьшения  объемов использования на нужды ППД связанные со снижение объемов добычи нефти такими предприятиями, как  ООО «Нарьянмарнефтегаз» (№116601) – на 1,67 млн.м3, ООО «РН-Северная нефть» - на 0,39 млн.м3.

Удельный вес потерь воды при транспортировке в 2012г. составил 0,13 млн.м3 – 0,4%, от общего объема забранной пресной воды для использования, что на 0,01 млн.м3 меньше по сравнению с 2011г. Уменьшение по сравнению с прошлым годом произошло за счет снижения потерь Нарьян–Марского МУ ПОК и ТС (№116512) и МУП "Амдермасервис" (№116409) связанное с ремонтом теплосетей, что привело к снижению потерь при транспортировке.

Использование воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в 2012 году составило 13,94 млн.м3, что больше на 5,32 млн.м3 по сравнению с прошлым годом. Увеличение связано с общим увеличением производственных мощностей по таким предприятиям как ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (№116574, 116315),Тимано-Печорский филиал фирмы «Тоталь Разведка Разработка России» (№116587), ООО «Хвойное» (№116661) общим объёмом на 5,32 млн.м3 .

Водоотведение сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты всего в  2012 г. составило 2,06 млн. м3, что на 0,13 млн. м3 меньше, чем в прошлом году, за счёт уменьшения объёма сточный вод по первому выпуску (городские очистные сооружения) Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (№116512).

Объём сброса сточных вод на рельеф местности, на поля фильтрации, накопители и т.д. в 2012 году составил 0,25 млн. м3. В подземные горизонты 0,68 млн. м3.

Объём сточных вод требующих очистки в 2012 году составил 1,43 млн. м3, уменьшение произошло за счёт снижения объёмов водоотведения МУ ПОК и ТС (№116512), из них загрязнённых (недостаточно-очищенные) всего 0,21 млн. м3, на уровне прошлого года.

Объём нормативно-очищенных на сооружениях очистки в 2012 году составил 1,23 млн. м3, уменьшение произошло за счёт снижения объёмов водоотведения МУ ПОК и ТС (№116512).

Объём нормативно-чистых (без очистки) в 2012 году составил 0,63 млн. м3, на уровне прошлого года.

Мощность очистных сооружений составила 2,16 млн. м3, что на 0,26  млн. м3 увеличилось по сравнению с прошлым годом. Изменения произошли за счёт установки новых очистных сооружений на месторождениях ООО «Компания Полярное Сияние» (№116414), ООО «РУСВЬЕТПЕТРО» (№116659).

Объём сточных вод, содержащих  загрязняющие вещества составил в 2012 году 1,43 млн.м3. Уменьшение произошло за счёт снижения объёмов водоотведения МУ ПОК и ТС (№116512). Сброс  сточных вод производится в бассейн Баренцева моря.

Сброс загрязняющих веществ:

- БПКполн.: 16,60  тонн (на уровне прошлого года);

- Взвешенные вещества: масса сброса 11,020 тонн (на уровне прошлого года);

- Сухой остаток: масса сброса 560,880 тонн (на уровне прошлого года);

- Хлориды: масса сброса  97,120 тонн увеличение массы на 9,640 тонны связано с их повышенным содержанием в забронной воде по таким предприятиям, как «Нарьянмарнефтегаз» (№116601), ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (№116574, 116315);

- Фосфаты: масса сброса 3,350 тонн (уменьшение на 0,900 тонны связано с увеличением эффективности очистки на ОС Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (№116512), а также уменьшение объёмов водоотведения);

- Азот аммонийный: масса сброса 8,560 тонны (уменьшение связано с увеличением эффективности очистки на ОС Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (№116512), а также уменьшение объёмов водоотведения);

- Нитраты: масса сброса 16 608,610 тонны (на уровне прошлого года);

- СПАВ: масса сброса 0,226 тонны (на уровне прошлого года);

- Нитрит-анион: масса сброса 825,010 тонны (на уровне прошлого года);

- Нефть и нефтепродукты: масса сброса 0,060 тонны на уровне прошлого года;

- Фенол:  масса сброса 0,220 кг (на уровне прошлого года);

- ХПК: масса сброса 50,440 кг, уменьшение связано с уменьшением водоотведения по Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (№116512) по первому выпуску;

- Железо: масса сброса 1,960  кг, уменьшение связано с уменьшение водоотведения по Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС (№116512)

2.5.2. Водопотребление  по бассейнам рек, и отраслям экономики

По бассейнам рек, количественные характеристики водопользования представлены в таблице №1.

Таблица №1.

Данные статотчётности по форме 2-ТП (водхоз) за 2012 год.

| Водные объекты | Водопользование (млн.м3) |
| --- | --- |
|  | поверхностные | подземные |
|  | забор | сброс |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бассейн Баренцева моря, всего, в том числе: Бассейн р. Печора, в т.ч.: р. Уса р. Колва прочие реки Баренцево море | 7,65 7,03 5,43 1,46 0,14 0,62 | 2,06 1,44 1,25 0,15 0,04 0,62 | 25,22 13,62 6,89 6,73 11,60 - |
| Бассейн Карского моря | 0,05 | 0,00 | - |
| ИТОГО по НАО | 7,70 | 2,06 | 25,22 |

##### По отраслям экономики.  Данные представлены в таблице №2.

Таблица №2.

Структура использования пресной воды отраслями экономики на территории

Ненецкого автономного округа в 2012 году.

| Отрасли экономики | Использование пресной воды (млн.м3) | % использования воды |
| --- | --- | --- |
|  | поверхностная | подземная |  |
| транспорт | 0,006 | 0,01 | 100 |
| жил.-комм.хозяйство | 0,074 | 2,45 | 94 |
| с/хозяйство | 0,00 | 0,017 | 100 |
| промышленность | 5,26 | 21,507 | 100 |
| прочие | 0,03 | 0,266 | 100 |
| Всего по НАО | 5,37 | 24,25 | 100 |

# Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Ненецкого автономного округа в 2012 году приведены в таблице № 3

Таблица №3

млн. м3

| Наименование показателей | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Отчетный год/предыдущий год % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1.Количество отчитывающихся респондентов, всего: из них -пользователей поверхностными водными объектами: - водопользователей: | 29 13 12 | 33 15 15 | 29 17 15 | 31 19 17 | 31 19 17 | 100 100 100 |
| 2. Забор пресной воды из водных объектов, в том числе из: 2.1. поверхностных 2.2. подземных | 5,52 12,42 | 6,24 21,70 | 5,03 25,05 | 5,47 24,54 | 7,70 25,22 | 141 103 |
| 3. Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения | 6,91 | 8,49 | 9,59 | 8,62 | 13,94 | 162 |
| 4. Потери при транспортировке | 0,29 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 93 |
| 5. Квота забора (изъятия) водных ресурсов | 10,79 | 14,44 | 17,99 | 17,99 | 31,10 | 173 |
| 6. Использовано воды: В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды на производственные нужды сельское хозяйство на ППД | 17,63 2,80 0,85 0,01 13,98 | 26,89 2,54 1,22 0,01 23,12 | 29,02 2,66 1,30 0,01 25,05 | 30,07 2,28 2,20 0,02 25,57 | 32,90 2,29 2,23 0,02 28,36 | 109 100 101 000 111 |
| 7. Объем сточных вод, требующих очистки, всего из них: 7.1. загрязненных, всего в том числе: а) без очистки б) недостаточно-очищенных 7.2. Нормативно-очищенных | 1,74 1,59 0,00 1,59 0,15 | 2,36 1,63 0,00 1,63 0,73 | 1,65 0,30 0,00 0,30 1,35 | 1,63 0,26 0,00 0,20 1,37 | 1,49 0,26 0,00 0,21 1,23 | 91 100 0 105 90 |
| 8. Мощность очистных сооружений | 1,21 | 1,16 | 2,22 | 1,90 | 2,16 | 114 |
| 9. Квота сброса сточных вод | 1,89 | 3,42 | 3,96 | 3,96 | 2,80 | 71 |

2.5.3. Использование водных объектов без изъятия водных ресурсов.

Использование водных объектов без изъятия водных ресурсов осуществляется на основании действующих лицензий на водопользование, договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водного объекта в пользование.

На 01.01.2013г. количество действующих лицензий по территории Ненецкого АО с использованием водных объектов без изъятия водных ресурсов составило 6 лицензий. Установленная площадь используемой акватории водных объектов по действующим лицензиям составляет – 2,492 кв.км ( на 01.01.2012г. – 2,502 кв.км).

По бассейнам водных объектов распределение площади используемой акватории следующее: р.Печора – 0,0489 км2, Баренцево море – 2,442 км2.

На 01.01.2013 г. по зоне деятельности Двинско-Печорского БВУ предоставлено право пользования водными объектами для целей использования водных объектов без изъятия водных ресурсов на основании действующих договоров водопользования – 14 (оформлены субъектом – 14), из них: для использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей – 14; использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии – 0; решений о предоставлении водного объекта в пользование – 8 (оформлены субъектом - 7), в том числе: разведки и добычи полезных ископаемых – 5, проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов – 2 (оформлено ДП БВУ -1), использование водных объектов для размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений.

Общая установленная площадь использованной акватории водных объектов по действующим договорам водопользования и решениям о предоставлении водного объекта в пользование на 01.01.2013 г. составляет – 2,84 кв.км, в том числе: по бассейнам водных объектов:

- бассейн Баренцева моря – 1,79 кв.км, в том числе: бассейн р. Печора – 0,68 кв.км; море – 1,049 кв.км.

    - Характеристика качества воды на основных водных объектах Ненецкого автономного округа.

По комплексным оценкам вода р. Печора на устьевом участке в створе 1 км ниже г. Нарьян-Мар оценивалась 3-им классом, разрядом «б» («очень загрязненная»), в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар - 4-ым классом качества, разрядом «а» («грязная»). Коэффициент комплексности составил 34,7% и 35,2%, УКИЗВ - 3,64 и 4,04.

Среднегодовое содержание соединений железа изменялось в интервале 5-6 ПДК, максимальная концентрация 16 ПДК зафиксирована 38 км выше г. Нарьян-Мар. Среднее за год содержание соединений меди повсеместно находилось на уровне 4 ПДК, максимальная концентрация 8 ПДК определена в створе 1 км ниже г. Нарьян-Мар. Содержание соединений цинка превысило установленный стандарт в 2-3 раза, максимальная концентрация 10 ПДК зарегистрирована 38 км выше г. Нарьян-Мар.

Концентрации органических веществ легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) повсеместно в среднем за год лишь незначительно превышали установленный норматив (1,1-1,4 ПДК), наибольшие значения 3 ПДК и 5 ПДК определены 38 км выше г. Нарьян-Мар.

Среднее за год содержание нефтепродуктов изменялось в пределах 1-2 ПДК, при максимальной концентрации 11 ПДК, зарегистрированной 38 км выше г. Нарьян-Мар. Среднегодовое (максимальное) содержание соединений марганца и алюминия, контролируемых в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар, составило 4(16) ПДК и 1(2) ПДК соответственно.

Хлорорганические пестициды, контролируемые в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар, обнаружены не были.В прот. Городецкий Шар у г. Нарьян-Мар загрязненность воды по большинству показателей существенно не изменилась. По комплексным оценкам вода протоки характеризовалась как «грязная» и относилась к 4-му классу качества, разряду «а». УКИЗВ составил 4,33, коэффициент комплексности в среднем - 35,5%.

Критическим показателем загрязненности воды протоки являлся растворенный в воде кислород.

Средняя за год (максимальная) концентрация соединений железа составила 7(14) ПДК, соединений марганца - 4(9) ПДК, соединений меди - 4(8) ПДК. Содержание соединений цинка в течение года превышало установленный норматив в 2-3 раза, органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5) - в 1-2 раза.

В единичных пробах регистрировались случаи превышения установленных стандартов для нефтепродуктов и соединений алюминия, максимальные концентрации составили 5 ПДК и 1,4 ПДК соответственно. Кислородный режим на устьевом участке р. Печора во всех пунктах контроля был, в основном, удовлетворительным. За исключением снижения концентраций растворенного в воде кислорода в марте до 4,50-4,96 мг/дм3и апреле до 4,58-5,22 мг/дм3в створе 38 км выше г. Нарьян-Мар и до 4,93-5,54 мг/дм" в апреле ниже г. Нарьян-Мар.

В 2012г. в прот. Городецкий Шар 18 февраля и 14 марта содержание растворенного в воде кислорода составило 2,70 мг/дм и 2,55 мг/дм соответственно, что является высоким уровнем загрязнения. Дефицит кислорода связан со сложными гидрометеорологическими условиями и сильным промерзанием протоки из-за небольшой глубины в месте отбора проб.

Река Колва. Вода реки в черте с. Хорей-Вер и с. Колва характеризовалась как «загрязненная» и относилась к 3-му классу качества, разряду «а». Значение УКИЗВ изменялось в пределах 2,83-2,96, коэффициента комплексности - 29,5-34,1%. Однако в связи с небольшим количеством наблюдений (3-7) оценку качества воды реки в описываемых створах следует рассматривать как ориентировочную.

Характерными загрязняющими веществами р. Колва на данном участке являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа и меди, в черте с. Хорей-Вер к ним добавлялись легкоокисляемые органические вещества (по БПК5).

Среднее за год содержание соединений меди изменялось в пределах 2-3 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) - 1-2 ПДК, максимальные значения повсеместно составили 5 ПДК и 2 ПДК соответственно.

Загрязненность воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) изменялась от устойчивой (в черте с. Колва) до характерной (в черте с Хорей-Вер), максимальная концентрация 2 ПДК определена в черте с.Хорей-Вер. Здесь же в единичной пробе содержание нефтепродуктов превысило установленный норматив в 1,2 раза.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, за исключением снижения концентрации растворенного в воде кислорода в марте 2011г. до 3,94 мг/дм в черте с. Колва и до 5,62 мг/дм3 в черте с. Хорей-Вер

    - Разработка и реализация целевых программ, водохозяйственных и водоохранных мероприятий

В 2012 году на территории Ненецкого автономного округа реализовывались следующие целевые программы:

- ДЦП «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010 - 2013 годы)», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 № 1646, включающая в себя следующие мероприятия:

1)  реконструкция II очереди центральных очистных сооружений (срок реализации до 2014 года);

2) разработка ПСД и  строительства КОС в микрорайоне  Бондарка (срок реализации до 2014 года);

3) разработка ПСД на строительство очистных сооружений в микрорайоне Качгорт (срок реализации 2013 год).

- ДЦП «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 16.11.2009 № 1330 п. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений в п. Искателей производительностью 2 500 м3 /сут, 2013 г.

- ДЦП «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой», утвержденная постановлением Администрации НАО от 09.09.2009 № 164-п. Предоставление субсидий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МР «Заполярный район».

3. Отходы

Таблица 3.1. Показатели образования отходов и обращения с ними в 2012 году.

| Показатели | Ед. изм. | Всего | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | V |
| Объем образованных отходов производства и потребления | млн.т. | 0,132 | 0,002 | 0,088 | 0,042 |
| Количество использованных и обезвреженных отходов | млн.т. | 0,022 | 0,001 | 0,009 | 0,011 |
| Количество захороненных отходов | млн.т. | 0,018 | 0,000 | 0,012 | 0,006 |
| Количество переданных на хранение отходов | млн.т. | 0,078 | 0 | 0,065 | 0,013 |

Таблица 3.2. Показатели образования твердых бытовых отходов в 2012 году.

| Ед. изм. | Объем образования твердых бытовых отходов |
| --- | --- |
| млн.т. | 0,020 |

Таблица 3.3. Наличие мест размещения отходов.

| Показатели | Ед. изм. | Показатели за 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Общее количество санкционированных мест размещения отходов | шт. | 44 |
| Площадь санкционированного размещения отходов | тыс. га | 0,045 |
| Количество выявленных несанкционированных свалок | шт. | 36 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок за отчетный период | шт. | 24 |

- Земельные ресурсы

Таблица 4.1. Показатели состояния земельных ресурсов

| Показатели | Ед. изм. | Показатели за 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земельного фонда в субъекте Российской Федерации | тыс.га | 17 681 |
| Площадь земель, подвергшихся нарушению | тыс.га | 0,124 |
| в т.ч. площадь деградированных земель в результате ветровой и водной эрозии | тыс.га | - |
| Площадь рекультивированных земель | тыс.га | 1,05 |
| Площадь земель, изъятая из продуктивного оборота | тыс.га | - |
| Площадь лесов и прочих лесопокрытых земель | тыс.га | 3 179,953 |

По состоянию на 1 января 2013 года земельный фонд Ненецкого автономного округа составил 17 681 тыс. га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 16 713,5 тыс. га;

- земли населенных пунктов – 12,5 тыс. га, из них: городских – 5,3 тыс. га, сельских – 7,2 тыс. га.

- земли промышленности и иного специального назначения – 46,7 тыс. га,

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 133,5 тыс. га,

- земли запаса – 774,8 тыс.га.

- Биоразнообразие и особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Таблица 5.1.

| Показатели | Ед. изм. | Показатели за 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Количество ООПТ на территории НАО | шт. | 18 |
| в том числе территории традиционного природопользования | шт. | 8 |
| Площадь ООПТ | тыс. га. | 7 828, 506 |
| в том числе площадь территорий традиционного природопользования | тыс. га. | 6791,769 |
| Общая численность видов млекопитающих и птиц, обитающих на территории Ненецкого автономного округа | ед. | 66 |
| Численность редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц на территории Ненецкого автономного округа | ед. | 13 |
| Общее число видов сосудистых растений, произрастающих на территории Ненецкого автономного округа | ед. | 720 |
| Число редких исчезающих видов сосудистых растений, произрастающих на территории Ненецкого автономного округа | ед. | 100 |

Перечень действующих на 01.01.2013 год ООПТ представлен в таблице № 5.2.

# Таблица № 5.2.

| Перечень действующих ООПТ по состоянию на 01.01.2013 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование ООПТ | площадь,га | категория | уровень значимости (федеральный, региональный, местный) | профиль | кластерность | адм.район | межд. статус | правоустанавливающий документ об организации ООПТ | ведомственная подчиненность |  |
|  |  | всего | в т.ч. морская акватория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральное государственное учреждение Государственный природный заповедник “Ненецкий” | 313 400 | 181900 | Государственный природный заповедник | федеральный | комплексный | 3 участка | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Правительства РФ от 18.12.1997 №1579 | Росприрод- надзор |  |
| 2 | Государственный республиканский зоологический заказник “Ненецкий” | 308 500 |  | Государственный природный заказник | федеральный | зоологический | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | приказ Главохоты РСФСР от 13.12.85 г. № 614 | Росприрод- надзор |  |
| 3 | Государственный региональный комплексный природный заказник «Вайгач» | 242 778 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 237-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 4 | Государственный региональный природный заказник «Нижнепечорский» | 88073 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | 3 участка | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 236-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 5 | Государственный природный заказник регионального значения «Шоинский» | 16400 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 239-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 6 | Государственный природный заказник регионального значения «Море-Ю» | 54765 |  | Государственный природный заказник | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 17.12.2007 № 238-па | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 7 | Памятник природы «Пым-Ва-Шор» | 2425 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | постановление Администрации Архангельской области от 01.12.2009 №173-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 8 | Памятник природы «Каньон «Большие ворота» | 212 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации Архангельской области от 07.07.2009 №14-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 9 | Пустозерский комплексный историко-природный музей | 2763 |  | историко-природный музей | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | решение исполнительного комитета Ненецкого окружного совета народных депутатов от 05 ноября 1991 г. № 279 | не определена |  |
| 10 | Памятник природы «Каменный город» | 4857,71 |  | памятник природы | региональный | комплексный | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации Архангельской области от 08.02.2012 № 26-пп | Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области |  |
| 11 | ТТПП "Восход" | 600685 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 28 | не определен |  |
| 12 | ТТПП "Дружба народов" | 1579283 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 30 | не определен |  |
| 13 | ТТПП "Ерв" | 719687 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 31 | не определен |  |
| 14 | ТТПП им.Выучейского | 864702 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  | отсутствует | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 32 | не определен |  |
| 15 | ТТПП "Колгуев" | 512495 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  |  | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 27 | не определен |  |
| 16 | ТТПП "Красный Октябрь" | 404777 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  |  | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 29 | не определен |  |
| 17 | ТТПП "Путь Ильича" | 1101601 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  |  | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 26 | не определен |  |
| 18 | ТТПП "Рассвет Севера" | 1011103 |  | территория традиционного природопользования | региональный |  |  | Заполярный раойн Ненецкого автономного округа | отсутствует | Постановление Администрации НАО от 21.01.2002 № 25 | не определен |  |
| общая площадь округа - 17 670 000 га; площадь ООПТ - 7 828 506 (44,3%) |  |

# Footnotes

Данные предоставлены из годовых форм статистической отчетности 2-ТП (воздух) за 2012 год ТО Росстата по НАО.

2 Данные представлены Двинско-Печорским бассейновым водным управлением